## Slide 1
Projet industriel 2024/2025
Projet peripheral – bluetooth angle of arrival
Notes: Contenu sans photo avec accroche modifiable

## Slide 2
Sommaire
Introduction et Contexte du Projet
Objectifs du Projet
Choix techniques
Conception matérielle
Implémentation Logicielle
Conclusion

## Slide 3
Introduction et Contexte du Projet

## Slide 4
Entreprise : PERIPHERAL
Domaine d'activité : Réduction des risques et amélioration de la perception en milieux complexes.
Problématique :
Environnements clos (ex. bâtiments en feu) sont difficiles à cartographier et à explorer sans visibilité.
Besoin de localiser précisément les pompiers en intervention pour assurer leur sécurité.
Contexte du Projet :
Tuteur entreprise : Aymar De La METTRIE
Tuteur ENSICAEN : Miloud FRIKEL

## Slide 5
Objectifs du Projet

## Slide 6
Objectif final :
Prototyper un dispositif intégré à un masque de pompier permettant de détecter l’angle de position d’un émetteur Bluetooth via AoA, pour faciliter l’orientation sans connexion ni géolocalisation.
Sous objectifs :
Sélection des composants : la carte de développement, les antennes et les circuits RF adaptés à la détection AoA.
Conception matérielle
Développement logiciel

## Slide 7
Choix techniques

## Slide 8
Carte de développement : nRF52833 DK
Processeur : SoC Nordic Semiconductor nRF52833
Connectivité : Bluetooth (BLE) 5.1, support de la fonctionnalité AoA
Conception d’un circuit imprimé (PCB)
Antennes adaptées à la communication Bluetooth – ST0147-00-011-A.
Switch RF : ADG904BRUZ-REEL7
Distance entre les antennes : Fixée à λ/2
Nombre d’antennes : 4 antennes sur une longueur de 20 cm, correspondant à la largeur du casque ARI.
Connectique : Câble coaxial MXHS83QE3000

## Slide 9
nRF Connect SDK :
Écosystème optimisé
Système d’exploitation : Zephyr OS
Outils de développement : Intégration avec Visual Studio Code pour faciliter la compilation et le déploiement des firmwares

## Slide 10
Conception matérielle

## Slide 11
Contraintes pour la conception du PCB
Alimentation et contrôle du switch
Lignes de transmission de l’antenne au switch
Miniaturisation pour faciliter l'intégration future dans un casque ARI.

## Slide 12
Alimentation et Commande du Switch
Circuit d’alimentation du switch :
Pont diviseur de tension 5V -> 2.5V
AOP pour fournir de la puissance
Condensateur de lissage
Conversion des signaux de commande :
pont diviseur de tension 3.3V -> 2.5V

## Slide 13
Circuit d’adaptation des antennes
Circuit d’adaptation conseillé par le fabricant
Circuit d’adaptation sur PCB

## Slide 14
Lignes de transmission
Caractéristiques importantes :
Impédance
Synchronisation
prévention des résonnances

## Slide 15
Impédance
Choix des caractéristiques de la ligne de transmission avec AppCAD

## Slide 16
Synchronisation
Déphasage identique pour chaque ligne
Choix d’une longueur multiple de λ/2 pour s’assurer que l’impédance vue au niveau du switch est bien celle de l’antenne

## Slide 17
Prévention des résonances
Distance maximale : 1 cm

## Slide 18
PCB réalisé

## Slide 19
Implémentation Logicielle

## Slide 20
Nos besoins software
Emissions
Création de publicité périodique
Création de CTE
Envoie des trames
Réception
Scanner les communication Bluetooth
Se synchroniser avec une source
Récupération des trames
Récupération et traitements des CTE
Estimations d’angle

## Slide 21
Code d’émissions
Initialisation de la pile Bluetooth
Création de publicité :
Intervalle min : 1s
Intervalle max : 1,2s
Information puissance d’émissions
Pub étendue
Pub non dirigé
Création CTE:
Nombre de CTE : 1
Longueur CTE : 160 us
Activation de la transmission

## Slide 22
Code de réceptions : scan / synchronisation
Activation du Bluetooth
Activation du scan
Type : actif
Intervalle : 60 ms
Windows : 30 ms
Timeout : 0ms
Création d’une Pub de synchro
Addr
SID
Timeout
Activation réception CTE
Max CTE count : 5
Cte_type : AOA
Slot_duration : 2 us
Antenna pattern
Désactivation du scan
Réception des CTE

## Slide 23
Code de réceptions : traitement des trames
)

## Slide 24
Antenne | Sélection binaire
0 | 00
1 | 01
2 | 10
3 | 11
Code de réceptions : switching antenne
ant_patterns[] =
{ 0x2, 0x0, 0x1, 0x3 }
Problème : récupérer la phase de chaque antenne
P0.4 P0.3

## Slide 25
Starting Connectionless Locator Demo
Bluetooth initialization...success
Scan callbacks register...success.
Periodic Advertising callbacks register...success.
Start scanning...success
Waiting for periodic advertising...success.
[DEVICE]: 31:DC:05:38:03:F2 (random), AD evt type 5, Tx Pwr: 127, RSSI -56 DF Connectionless Beacon App C:0 S:0 D:0 SR:0 E:1 Prim: LE 1M, Secn: LE 2M, Interval: 0x0780 (2400 ms), SID: 0
Found periodic advertising.
Creating Periodic Advertising Sync...success.
Waiting for periodic sync...
PER_ADV_SYNC[0]: [DEVICE]: 05:EF:B3:42:6F:6A (random) synced, Interval 0x0780 (2400 ms), PHY LE 2M
PER_ADV_SYNC[0]: [DEVICE]: 05:EF:B3:42:6F:6A (random), tx_power 127, RSSI -48, CTE AOA, data length 0, data:
success.
Periodic sync established.
Enable receiving of CTE...success.
CTE receive enabled.
Scan disable...Success.
Waiting for periodic sync lost...
PER_ADV_SYNC[0]: [DEVICE]: 05:EF:B3:42:6F:6A (random), tx_power 127, RSSI -57, CTE AOA, data length 0, data:
CTE[0]: samples count 45, cte type AOA, slot durations: 2 [us], packet status CRC OK, RSSI -570

## Slide 26
Conclusion

## Slide 27
Conclusion
Résultats :
Etude des contraintes pour la création d’un PCB personnalisé
Réalisation d’un PCB fonctionnel
Création d’une base de code permettant l’émission et la réception de trames contenant un CTE
Démonstration d’une mesure d’angle avec un système simplifié (2 antennes)
Problèmes rencontrés et pistes d’amélioration :
Difficultés à utiliser plus de 2 antennes (probablement dû aux soudures sur PCB)
Forte sensibilité au bruit : ajouter un amplificateur côté émetteur
Ambiguïté pour les mesures autour de 90° : réduire la distance inter-antennes